Contacto: Clyne Media, Inc.

Tel: (615) 662-1616

Fax: (615) 662-1636

Audio-Technica presenta el nuevo sistema inalámbrico de la serie 6000 de alta densidad y espectro eficiente

— La empresa sigue desarrollando soluciones inalámbricas que abordan directamente los problemas que plantea la subasta de incentivos de la FCC —

sound:check Xpo, 23 de abril de 2017 — Audio-Technica, innovador líder en tecnología de transductores durante más de 50 años, presenta su nuevo sistema inalámbrico de alta densidad (High Density) de la Serie 6000, una solución de espectro eficiente que permite a los usuarios empaquetar 31 canales en un ancho de banda de 4 MHz. La subasta de incentivos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC Incentive Auction) de 2016 ha dado lugar a redistribución del espectro radiodifusión, lo que ha reducido el espectro disponible para las operaciones de microfonía inalámbrica y ha generado la necesidad de disponer de una tecnología de espectro eficiente para utilizar un gran número de canales simultáneos en el mercado actual. Para hacer frente a este problema, Audio-Technica desarrolló la serie 6000, cuyos canales se sitúan en intervalos de 125 KHz y pueden utilizarse todos simultáneamente. El sistema opera en la banda 944-952 MHz, libre de emisiones televisivas. La FCC ha ampliado el derecho de licencia, que además de los operadores de radiodifusión y creadores de contenidos, ahora también incluye empresas de sonido y salas de conciertos, que habitualmente utilizan 50 micrófonos inalámbricos o más.

El sistema de la serie 6000 está formado por los siguientes componentes: el receptor ATW-R6200, el transmisor de petaca ATW-T6001, un sistema de distribución de antena ATW-DA410 opcional y una serie de micrófonos lavalier y tipo diadema de Audio-Technica compatibles. Entre las principales características destaca el filtrado de alto rendimiento para eliminar el ruido externo; paneles claros y fáciles de leer; configuración de frecuencia del transmisor desde el receptor a través de sincronización por infrarrojos (IR); monitorización y control en red; transmisor de petaca compacto; y un nuevo conector de entrada en miniatura de alta fidelidad.

Especificaciones del receptor ATW-T6200:

- Sistema de recepción: True Diversity

- Frecuencia operativa: de 946.125 a 949.875 MHz

- Canales simultáneos: 31 canales en total (a intervalos de 125 kHz)

- Sensibilidad de RF: 20 dBμV (relación señal/ruido de 60 dB)

- Distorsión armónica total: <1 % (entrada de 63 dBμV, 1 kHz, desviación de frecuencia de ±10 kHz)

- Relación señal/ruido: 110 dB mínimo

- Nivel de salida de audio: XLR balanceada +6 dBV (LÍNEA) -13 dBV (MICRO) (desviación de frecuencia de ±15 kHz, carga de 600 ohmios)

- Conector de entrada de antena: tipo BNC (50 ohmios) con salida de 12 V CC (máx 60 mA x 2)

- Terminal de salida de audio: conector macho XLR de 3 pines (balanceado), conector estéreo estándar de 1/4" (6,3 mm) (balanceado)

- Conector de salida de auriculares: conector estéreo estándar de 1/4" (6,3 mm); salida de potencia máxima: 100 mW + 100 mW en 32 ohmios

- Alimentación: 120 V CA 60 Hz

- Intervalo de temperaturas de funcionamiento: de 5 a 45 °C

- Consumo de energía: 25 W

- Dimensiones externas: 482 mm Ancho x 43 mm Alto x 361 mm Profundidad (sin salientes)

- Peso: 4,7 kg

Especificaciones del transmisor de petaca ATW-T6001

- Frecuencia operativa: de 946.125 MHz a 949.875 MHz (31 canales)

- Salto de frecuencia: 125 kHz

- Emisiones espúreas: según las regulaciones federales y nacionales

- Salida de potencia RF: 50 mW / 10 mW / 2 mW

- Desviación normal: ±5 kHz

- Desviación máxima: ±16,25 kHz

- Respuesta de frecuencia: de 70 a 15 KHz

- Pilas: dos pilas alcalinas AA de 1,5 V (no incluidas)

- Duración de las pilas: 6 horas aprox. (con 2 pilas alcalinas a 50 mW)

- Consumo de corriente: 230 mA o menos (a 3V CC)

- Dimensiones externas: 62 mm Ancho x 70 mm Alto x 17 mm Profundidad (sin salientes)

- Peso: 90 g aprox. (sin pilas)

El sistema inalámbrico de la serie 6000 de Audio-Technica estará disponible en primavera con los siguientes componentes y precios:

- Receptor ATW-R6200: 2999 dólares

- Transmisor de petaca ATW-T6001: 1299 dólares

- Sistema de distribución de antena ATW-DA410: 4349 dólares

- Par de filtros para antena ATW-F948: 189 dólares

- Micrófono lavalier de condensador cardioide subminiatura AT898cH: 179 dólares

- Micrófono lavalier de condensador omnidireccional subminiatura AT899cH: 179 dólares

- Micrófono tipo diadema de condensador omnidireccional subminiatura MicroSet® BP892cH: 309 dólares

- Micrófono tipo diadema de condensador omnidireccional MicroEarset BP893cH: 259 dólares

- Micrófono tipo diadema de condensador cardioide subminiatura MicroSet BP894cH: 359 dólares

Para obtener más información, visite www.audio-technica.com o póngase en contacto con nuestro equipo de ingeniería de aplicaciones en la dirección aeteam@atus.com.

Archivo de fotografía: AT_6000_Series.JPG

Leyenda de la fotografía: principales componentes del sistema inalámbrico de la serie 6000 de Audio-Technica. Se muestran el receptor ATW-R6200 (parte inferior) y dos transmisores de petaca ATW-T6001.

Haga clic aquí para ver el perfil del producto de la Serie 6000 con fotos descargables de alta resolución.

Más información aquí:

# Otros comunicados de prensa

Celebrando más de 50 años de excelencia en audio a nivel mundial, Audio-Technica es un innovador líder en tecnología de transductores, reconocido por el diseño y fabricación de micrófonos, micrófonos inalámbricos, auriculares, mezcladores y electrónica para la industria del audio.

-Para obtener más información sobre la gama completa de productos Audio-Technica, póngase en contacto con Karen Emerson, Audio-Technica EE.UU., 1221 Commerce Drive, Stow, OH 44224. Tel: (330) 686-2600; Fax: (330) 688-3752; Web: www.audio-technica.com